Несекретно

Инв. № 828 НС

Экз. № 2

УТВЕРЖДЕНО

Решением совета народных депутатов

Пекшинского сельского поселения

Петушинского района Владимирской области

от 31.10.2012 № 45/13

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МО ПЕКШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

положения о территориальном планировании

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Директор института                                                              Ю.А. Перелыгин

Руководитель проекта                                              В.Н. Васильевская

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2012

Оглавление

1 Введение	3

2 Цели и задачи	4

3 Мероприятия по территориальному планированию и последовательность их выполнения	6

3.1 Мероприятия по развитию промышленного потенциала	6

3.2 Мероприятия по увеличению площади населенных пунктов, улучшению условий проживания	6

3.3 Мероприятия по развитию объектов капитального строительства местного значения в сфере культуры и спорта	7

3.4 Мероприятия по развитию объектов транспортной инфраструктуры	7

3.4.1 Развитие железнодорожного транспорта	7

3.4.2 Развитие автомобильных дорог и автотранспорта	7

3.5 Мероприятия по развитию систем и сооружений энергоснабжения	9

3.5.1 Развитие электроснабжения	9

3.5.2 Развитие теплоснабжения и газоснабжения	9

3.6 Мероприятия по развитию систем и сооружений водоснабжения	10

3.7 Мероприятия по развитию систем и сооружений водоотведения	12

3.8 Мероприятия в сфере охраны окружающей среды	13

3.8.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха и улучшению санитарного состояния атмосферного воздуха населенных мест	13

3.8.2 Мероприятия по охране водных объектов	13

3.8.3 Мероприятия по обращению с отходами производства и потребления	14

# Введение

Генеральный план МО Пекшинское сельское поселение разработан ООО «Институт «Ленгипрогор» по заказу администрации Пекшинского сельского поселения в соответствии с положениями статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации (от 29.12.2004г. № 190-ФЗ) и является документом территориального планирования сельского поселения.

В рамках разработки проекта проведен сценарный анализ социально-экономического развития Пекшинского сельского поселения, выявлены планировочные ограничения его развития, после чего даны предложения по планировочному развитию, улучшению транспортной и инженерной инфраструктуры сельского поселения, охране окружающей среды.

В состав представляемых материалов входят материалы по обоснованию проекта генерального плана Пекшинского сельского поселения, соответствующие карты (схемы) и положения о территориальном планировании проекта генерального плана Пекшинского сельского поселения и соответствующие карты (схемы).

Работа выполнена на топографической основе масштаба 1:10000. Графические материалы проекта представлены в масштабе 1:20000, 1:5000.

Исходные данные для проектирования получены при содействии Заказчика по состоянию на 01.01.2008 г.

# Цели и задачи

В соответствии со статьей 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Применительно к территории Пекшинского сельского поселения и тематике выполняемой работы целью территориального планирования является определение исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов территорий под развитие жилищного, транспортного, инженерного строительства, зон рекреации, зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения. В целях обеспечения устойчивого развития Пекшинского сельского поселения обязательным является проработка вопросов формирования природно-экологического каркаса территории, охраны окружающей среды. Территориальное планирование МО Пекшинское сельское поселение направлено на определение функционального назначения территорий МО Пекшинское сельское поселение под развитие жилищного, транспортного, инженерного строительства, зон рекреации, зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

- обеспечения устойчивого развития МО Пекшинское сельское поселение;

- создания комфортной среды жизнедеятельности, повышения качества поселковой среды;

- сохранения исторической среды и регенерации исторического и культурного наследия;

- развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

- обеспечения учета интересов Российской Федерации, Владимирской области, Петушинского района, интересов жителей МО Пекшинское сельское поселение и их объединений.

Основные задачи территориального планирования МО Пекшинское сельское поселение

1. Развитие и преобразование функционально-планировочной структуры, повышение эффективности использования территории

2. Обеспечение размещения объектов капитального строительства жилого фонда местного значения на основе градостроительного освоения под застройку новых, ранее не застроенных территорий, с учетом повышения эффективности использования ранее освоенных территорий

3. Обеспечение выполнения законодательства по охране объектов историко-культурного наследия федерального, регионального и местного значения

4. Развитие и размещение объектов капитального строительства транспортной инфраструктуры местного значения

5. Развитие и размещение объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры местного значения

6. Развитие и размещение объектов капитального строительства социальной, культурной и бытовой инфраструктуры местного значения (оптимизация размещения сети учреждений социального и культурно-бытового обслуживания на территории МО Пекшинское сельское поселение с учетом специфики его планировочной и функциональной структуры, обеспечение равных условий доступности объектов социального и культурно-бытового обслуживания для всех жителей МО Пекшинское сельское поселение)

7. Увеличение жилищного фонда в соответствии с потребностями жителей МО Пекшинское сельское поселение

8. Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности настоящего и будущих поколений жителей МО Пекшинское сельское поселение, воспроизводство природных ресурсов, сохранение биосферы.

9. Снижение риска возможных негативных последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на объекты производственного, жилого и социального назначения, а также окружающую среду.

# Мероприятия по территориальному планированию и последовательность их выполнения

## Мероприятия по развитию промышленного потенциала

Таблица №1

| № п/п | Наименование | Последовательность выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Строительство объектов дорожного сервиса | Первая очередь |
| 2. | Строительство центра сервисного обслуживания большегрузного транспорта | Первая очередь |
| 3 | Строительство предприятия по производству грибов | Первая очередь |
| 4 | Устройство объекта добычи песчано-гравийной смеси | Первая очередь |

## Мероприятия по увеличению площади населенных пунктов, улучшению условий проживания

Таблица №2

| Наименование | Последовательность выполнения |
| --- | --- |
|  | I очередь | расчетный срок |
| 1. | Увеличение площади населенных пунктов | д.Аббакумово, д.Аксеново, с.Алексино, д.Болдино, д.Ваульцево, д.Елисейково д.Желтухино, д.Калинино, д.Кукушкино, д.Липна, д.Ларионово, д.Логинцево, д.Марково, д.Михейцево, д.Мышлино, д.Назарово, д.Напутново, д.Неугодово, д.Подвязново, д.Суковатово, п.Сущнево-1, д.Ючмер, д.Пески, | д. Антушово, д.Аббакумово, д.Васильки, д.Елисейково, д.Дровново, д.Ларионово, д.Липна, д.Метенино, д.Пекша, д.Поломы, д.Поляны, д.Черкасово, д.Ваульцево, д.Туйково, д.Таратино, п. Труд, д.Филино, д.Михейцево |

## Мероприятия по развитию объектов капитального строительства местного значения в сфере культуры и спорта

Таблица №4

|  | Дома культуры и клубы | Спортивная инфраструктура |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия на первую очередь | Реконструкция сельских клубов: д.Пекша, п. Труд, д. Липна, д. Анкудиново. | Строительство спортивного зала в д. Пекша. |

## Мероприятия по развитию объектов транспортной инфраструктуры

### Развитие железнодорожного транспорта

Таблица № 5

| № п/п | Наименование | Вид работ | Последовательность выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство высокоскоростной железной дороги параллельно участку железной дороги направлением Москва – Нижний Новгород | строительство | Расчетный срок |
| 2 | Строительство путепроводов на пересечении железной дороги Москва – Нижний Новгород с автомобильными дорогами Болдино – Лопыри и «Волга» - Болдино- Сушнево-2 | строительство | Первая очередь |

### Развитие автомобильных дорог и автотранспорта

Таблица № 6

| № п/п | Наименование | Вид работ | Последовательность выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство участка автомобильной дороги федерального значения М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа в обход г.Петушки | строительство | Первая очередь |
| 2 | Строительство скоростной автомобильной дороги, проходящей параллельно М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа | строительство | Расчетный срок |
| 3 | Строительство участка автомобильной дороги Рождество - Новино | строительство | Первая очередь |
| 4 | Строительство автомобильной дороги Ильинки - Ларионово | строительство | Расчетный срок |
| 5 | Строительство автомобильной дороги в обход проектируемой фермы к дер. Туйково | строительство | Первая очередь |
| 6 | Перевод автомобильных дорог Метенино – Степаново, Метенино – Напутнево, подъезд к дер.Новинки, подъезд к дер.Бабино, Близнецы – Пески, Похомово – Нераж, Поломы – Погорельцы, подъезд к дер.Павлово, подъезд к дер.Филатово, Анкундиново – Выползово, Анкундиново – Логинцево, Поляны – Норкино, подъезд к дер.Туйково, Караваево – Кузяево в статус автомобильных дорог общего пользования местного значения и последующая их реконструкция | реконструкция | Первая очередь |
| 7 | Реконструкция автомобильной дороги «Петушки-Караваево» - Калинино | реконструкция | Первая очередь |
| 8 | Реконструкция автомобильной дороги Липна - Михейцево | реконструкция | Первая очередь |
| 9 | Развитие маршрутной сети, обеспечивающей населенные пункты поселения автобусным сообщением | организационные мероприятия | Первая очередь |
| 10 | Развитие объектов обслуживания автотранспорта | строительство | Первая очередь |
| 11 | Реконструкция автомобильной дороги Ермолино – Кобяки – Норкино | реконструкция | Первая очередь |

## Мероприятия по развитию систем и сооружений энергоснабжения

### Развитие электроснабжения

Таблица №7

| № п/п | Наименование | Последовательность выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство трансформаторных подстанций для обеспечения электроэнергией новых проектируемых кварталов на территории поселения | первая очередь |
| 2 | Проведение капитального ремонта изношенного оборудования и линий электропередач системы электроснабжения | первая очередь |
| 3 | Модернизация электросетевого оборудования в целях перераспределения нагрузок на существующих линиях электропередач при новом строительстве | первая очередь, расчетный срок |
| 4 | Внедрение энергосберегающих технологий (новые строительные материалы и технологии, частотно регулируемые электродвигатели, приборы коммерческого учета тепловой энергии и др.) | первая очередь |
| 5 | Осуществление грамотной тарифной политики с установлением единых тарифов на электро- и тепловую энергию для всех потребителей | первая очередь, расчетный срок |
| 6 | Строительство новых элементов схемы сети в связи с физическим и моральным старением существующих | первая очередь, расчетный срок |
| 7 | ПС Караваево. Замена трансформаторов в связи с исходом номинального срока службы и установка второго трансформатора, а так же строительство второй линии электропередачи к подстанции | первая очередь |

### Развитие теплоснабжения и газоснабжения

Таблицы №8

| № п/п | Наименование | Последовательность выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Реконструкция существующих котельных на базе современных и высокоэффективных технологий | Первая очередь |
| 2. | Реконструкция тепловых сетей, перевод их на новые температурные режимы, внедрение новых теплоизоляционных материалов, энергосберегающих устройств и технологий | Первая очередь |
| 3. | Внедрение локальных индивидуальных отопительных систем на природном газе (при газификации территории) | Первая очередь, расчетный срок |
| 4. | Прокладка газопроводов для газификации д. Липна, п. Пахомово, д. Болдино, д. Елисейково и д. Таратино | Первая очередь |
| 5. | Строительство газопровода от г. Костерево до Аббакумово, далее пос. Сушнево-1 и пос. Сушнево-2 через д. Болдино | Первая очередь |
| 6 | Перевод котельных, работающих на мазуте и угле, на природный газ с установкой современных высокоэффективных котлов. Выполняется балансодержателем котельной, при поддержке администрации поселения и района, в соответствии с полномочиями по 131-ФЗ | Первая очередь |

## Мероприятия по развитию систем и сооружений водоснабжения

Таблица №9

| № п/п | Наименование | Последовательность выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Инвентаризация потребителей: жителей поселения и государственных организаций и предприятий | Первая очередь |
| 2. | Планомерное обеспечение жителей поселения приборами учета подаваемой воды по доступным ценам | Первая очередь, расчетный срок |
| 3. | Разработка программы по ресурсосбережению, внедрению новых технологий и материалов | Первая очередь |
| 4. | Реализация программы по ресурсосбережению, внедрению новых технологий и материалов | Расчетный срок |
| 5. | Разработка и реализация целевой программы по развитию систем водоснабжения с федеральной и областной финансовой поддержкой | Первая очередь, расчетный срок |
| 6. | Оснащение водозаборов централизованного питьевого водоснабжения системами обеззараживания воды; оснащение системами водоподготовки; организация зон санитарной охраны; совершенствование технологий водоподготовки, применение новых высокоэффективных реагентов и обеззараживающих веществ; поддержание функционирования сети децентрализованного питьевого водоснабжения (колодцы, каптажи родников) сельских населенных мест | Первая очередь, расчетный срок |
| 7. | Для обеззараживания питьевой воды переход на использование гипохлорита натрия, а для подземных вод - на бактерицидное излучение или на использование гипохлорита натрия | Первая очередь |
| 8. | Проведение гидрогеологических работ по изысканию месторождений подземных вод, расположенных вне жилой застройки, для организации централизованного водоснабжения населенных пунктов Пекша, Труд, Липна, Анкудиново, Сушнево–1, Ларионово, Андреевское, при необходимости строительство станции водоподготовки и водовода | Первая очередь |
| 9. | Проведение гидрогеологических работ по изысканию месторождений подземных вод, расположенных вне жилой застройки, для организации централизованного водоснабжения населенных пунктов Болдино, Метенино, Пахомово, Караваево, при необходимости строительство станции водоподготовки и водовода | Расчетный срок |
| 10. | Разработка проектов систем водоснабжения с проведением гидравлического расчета для населенных пунктов Пекша, Труд, Липна, Анкудиново, Андреевское, Сушнево–1, Ларионово | Первая очередь |
| 11. | Разработка проектов систем водоснабжения с проведением гидравлического расчета для населенных пунктов Болдино, Метенино, Пахомово, Караваево | Расчетный срок |
| 12. | Развитие централизованной системы водоснабжения, реконструкция водопроводных сетей в населенных пунктах Труд, Андреевское, Липна | Первая очередь |
| 13. | Проектирование и строительство централизованной системы водоснабжения, строительство водопроводной сети в населенных пунктах Пекша, Анкудиново, Сушнево–1, Ларионово | Первая очередь |
| 14. | Проектирование и строительство централизованной системы водоснабжения, строительство водопроводной сети в населенных пунктах Болдино, Метенино, Пахомово, Караваево, | Расчетный срок |
| 15. | Строительство станции обезжелезивания в деревне Липна. | Первая очередь |

## Мероприятия по развитию систем и сооружений водоотведения

Таблица №10

| № п/п | Наименование | Последовательность выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Разработка проектов системы водоотведения с проведением гидравлического расчета для н.п. Пекша, Труд, Липна, Анкудиново, Андреевское, Сушнево–1, Ларионово. | Первая очередь |
| 2. | Разработка проектов системы водоотведения с проведением гидравлического расчета для н.п. Болдино, Метенино, Пахомово, Караваево | Расчетный срок |
| 3. | Планомерное обеспечение жителей поселения приборами учета сточных вод по доступным ценам | Первая очередь, расчетный срок |
| 4. | Планомерное строительство новых самотечных и напорных коллекторов в крупных и средних населенных пунктах поселения с использованием современных материалов и технологий | Первая очередь, расчетный срок |
| 5. | Проектирование и строительство централизованной системы водоотведения в населенных пунктах Пекша, Труд, Липна, Анкудиново, Андреевское, Сушнево–1, Ларионово | Первая очередь |
| 6. | Проектирование и строительство централизованной системы водоотведения в населенных пунктах Болдино, Метенино, Пахомово, Караваево | Расчетный срок |
| 7. | Обеспечение жителей деревень компактными биологическими очистными установками по доступным ценам | Первая очередь, расчетный срок |
| 8. | Проектирование и строительство очистных сооружений в населенных пунктах Пекша, Труд, Липна, Анкудиново, Андреевское, Сушнево–1, Ларионово | Первая очередь |
| 9. | Проектирование и строительство очистных сооружений в населенных пунктах Болдино, Метенино, Пахомово, Караваево | Расчетный срок |
| 10. | Согласование условий и мест выпусков очищенных сточных вод в водные объекты с органами по регулированию использования и охраны вод, Росприроднадзором, Ростехнадзором, места выпуска в судоходные водоемы - с органами управления речным флотом | Первая очередь, расчетный срок |

## Мероприятия в сфере охраны окружающей среды

### Мероприятия по охране атмосферного воздуха и улучшению санитарного состояния атмосферного воздуха населенных мест

Таблица №11

| № п/п | Наименование | Последовательность выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Развитие муниципальным образованием системы мониторинга качества атмосферного воздуха населенных мест в жилых зонах, на территориях, прилегающих к автомобильной дороге М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа, на границе СЗЗ промышленных предприятий | Первая очередь |
| 2. | Озеленение придорожной полосы вдоль автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа | Первая очередь |
| 3. | Установка шумо- и пылезащитных экранов на участках дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа, проходящих по территории населенных пунктов | Первая очередь |
| 4. | Модернизация котельных, работающих на газе, с заменой и капитальным ремонтом котлов | Первая очередь |
| 5. | Развитие газификации частного жилищного фонда. | Первая очередь |
| 6. | Установка пунктов мойки колес для грузового автотранспорта, работающего на стройплощадках, в сельском хозяйстве | Первая очередь |
| 7. | Обновление автопарка муниципальных предприятий ЖКХ и транспортной сферы | Расчетный срок |
| 8. | Ликвидация несанкционированных свалок, организация сбора мусора в закрытые контейнеры, исключающие сжигание отходов | Первая очередь |
| 9. | Обеспечение контроля за противопожарной обстановкой в лесах | Первая очередь |

### Мероприятия по охране водных объектов

Таблица №12

| № п/п | Наименование | Последовательность выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Организация муниципальным образованием комплексной системы мониторинга за состоянием поверхностных и подземных водных объектов | Первая очередь |
| 2. | Обеспечение нормативного режима охраны территорий, расположенных в границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос с максимальным озеленением данных территорий | Первая очередь |
| 3. | Очистка русел реки Клязьма, малых рек от мусора, поваленных деревьев, ила (по результатам комплексного мониторинга) | Первая очередь |
| 4. | Реконструкция и развитие системы гидротехнических сооружений, приведение их в нормативное состояние | Расчетный срок |
| 5. | Организация контроля за хранением и использованием сельскохозяйственными предприятиями органических и минеральных удобрений | Первая очередь |
| 6. | Организация централизованных систем ливневой канализации с очистными сооружениями в крупных населенных пунктах | Расчетный срок |
| 7. | Установка станций водоподготовки | Расчетный срок |
| 8. | Реконструкция и строительство очистных сооружений сельских населенных пунктов | Расчетный срок |
| 9. | Переоборудование объектов хранения и размещения бытовых, промышленных, сельскохозяйственных отходов (помещения, защищенные от атмосферных осадков, водонепроницаемые поверхности и др. мероприятия в соответствии с санитарными нормами) | Расчетный срок |

### Мероприятия по обращению с отходами производства и потребления

Таблица №13

| № п/п | Наименование | Последовательность выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Приведение в порядок состояния контейнерных площадок | Первая очередь |
| 2. | Установка дополнительных контейнеров для сбора пищевых отходов в жилых зонах | Первая очередь |
| 3. | Установка дополнительных контейнеров для сбора отходов бумаги и картона в жилых зонах | Первая очередь |
| 4. | Организация централизованного сбора высокотоксичных ртутьсодержащих отходов | Расчетный срок |
| 5. | Выделение участков для размещения пунктов приема перерабатываемых отходов | Первая очередь |
| 6. | Организация централизованного сбора опасных отходов, образующихся при эксплуатации автомобилей | Первая очередь |
| 7 | Строительство центра по переработке и утилизации ТБО в 2,4 км. южнее д.Бабино | Расчетный срок |